# MARCHE  CHAUSSEES

# 

FOURNITURES, FABRICATION, TRANSPORT ET MISE

EN OEUVRE DE MATERIAUX POUR LA CONSTRUCTION OU L'ENTRETIEN DES CHAUSSEES

Aide à la rédaction du

Marché de Retraitement en place aux liants hydrauliques

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

PROJET REUNION

CETE-SPRIR DU 14/02/2013

CETE de l'OUEST - SPRIR  Pays de la Loire

et Bretagne

# Avertissement

Le présent bordereau des prix unitaires est une aide au rédacteur de marché. Il est cohérent avec le CCTP  "Retraitement en place aux liants hydrauliques " rédigé par le groupe de travail CETE OUEST/SPRIR.

Il est toujours possible d'y ajouter de nouveaux prix en fonction du contexte du chantier, le prix d'installation de chantier par exemple n'y figure pas.

Dans le cas présent seuls les prix ayant avoir avec le retraitement sont présentés pour les prix concernant la couche de roulement il faut se reporter au BPU associé aux pièces techniques portants sur les enrobés à chauds.

Si le marché prévoit plusieurs zones avec des épaisseurs variables de retraitement, il est conseillé de créer autant de prix de retraitement que de zones d'épaisseurs moyennes différentes.

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |
| --- | --- | --- |
|  | SIGNALISATION TEMPORAIRE DES CHANTIERS Ce prix rémunère l'amenée, la mise en place, l'exploitation, la surveillance, le remplacement s'il y a lieu de jour comme de nuit, et le repliement en fin de travaux, des dispositifs de signalisation temporaire des chantiers. Par convention, un chantier est constitué par des travaux ou une suite de travaux distincts d'autres travaux éventuellement en cours, dont la protection peut être assurée en amont et en aval par un ensemble indépendant de dispositifs de signalisation temporaire, étant précisé que 2 chantiers consécutifs ne sont considérés comme distincts que si la distance les séparant est au moins égale à mille (1 000) mètres. Seuls les travaux de retraitement sous circulation ou non constituent un chantier et les frais de signalisation temporaire occasionnés par d'autres travaux (travaux préparatoires par exemple) sont inclus dans les frais de chantier de l'entreprise. Il comprend un terme fixe forfaitaire correspondant à l'amenée du matériel, à sa mise en place, et à son repliement en fin de chantier, et un terme journalier correspondant à l'entretien, aux déplacements, à l'exploitation et à la surveillance des dispositifs de signalisation. Pour le terme fixe, soixante dix (70) pour cent du forfait est payé lorsque, à la demande de l'entrepreneur, le maître d’œuvre a constaté que la réalisation de la signalisation et que les dispositions prises pour son exploitation répondent effectivement à toutes les prescriptions du marché. Le solde est payé lorsque, à la demande du maître d’œuvre, l'entrepreneur a évacué l'ensemble des dispositifs de signalisation. Pour le terme journalier, le premier jour pris en compte est celui où les conditions définies ci-avant pour le paiement des 70% du terme fixe, sont remplies. Le dernier jour est celui où l'entrepreneur a été invité par le maître d’œuvre, à évacuer hors du domaine public concerné par les travaux, tous les matériels et matériaux dont la présence nécessite une signalisation temporaire sans que ce jour puisse être postérieur à celui de la réception des travaux. Il est précisé que tout manquement à l'une des prescription de l'article xxx du CCAP, de jour ou de nuit, même pour un seul dispositif de signalisation, constaté par le maître d’œuvre ou son représentant, entraîne pour le chantier correspondant la non application de ce prix au jour de calendrier correspondant. Ce prix comprend le pilotage manuel occasionnel de la circulation par alternat, dans certaines phases de travaux, par exemple déplacements d'engins sur le chantier ou raccordements aux voiries adjacentes. Il ne comprend pas la signalisation de jalonnement des itinéraires de déviation de chantier. Terme fixe : Le forfait Terme journalier: signalisation par alternat manuel : la journée signalisation par feux tricolores : ce prix ce comprend l'amenée, la mise en œuvre et la maintenance du matériel nécessaire ainsi que la main d'œuvre La journée : |  |  |  |

| N° DES PRIX | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN TOUTES LETTRES | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES H.T. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ETUDE DE FORMULATION Y COMPRIS SONDAGES Ce prix rémunère à l'unité, la réalisation d'une étude de formulation préalablement aux travaux de retraitement en place conformément aux articles II.2.1 et II.2.2 du CCTP Ce prix comprend tous sondages et analyses nécessaires. Cette étude devra notamment permettre d'affiner la caractérisation des matériaux de la zone de chaussée à retraiter et de fixer les choix de matériaux d'apports, quelle que soit les zones définies dans le tableau de l'article I.2.1, et pour satisfaire aux objectifs fixés à l'article II.2.2 du CCTP. Ce prix comprend l'amenée des matériels nécessaires à la réalisation des sondages. * Il comprend également la signalisation nécessaire au sondage et validée par le maître d’œuvre. L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que le démarrage des travaux sera conditionné par la validation des résultats de l'étude de formulation. L'unité |  |
|  | FOURNITURES: la fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux d'apport ( liant hydraulique, matériaux correcteurs) FOURNITURE, TRANSPORT, STOCKAGE ET REPRISE DU MATERIAU D'APPORT CORRECTEUR EVENTUEL: La masse de matériaux d’apport fourni à pied d’œuvre résulte du pesage des camions à plein et à vide. La masse des matériaux à prendre en compte pour l’application de ce prix résulte de la totalisation des bons de pesée remis au représentant du maître d’œuvre et pris en compte par celui-ci sur les lieux de mise en œuvre, à l’exclusion des matériaux déclarés non conformes à l’article II.1.2.1.2 du présent CCTP. La tonne .......................................................................... FOURNITURE, TRANSPORT ET STOCKAGE DU LIANT HYDRAULIQUE: - La masse du liant à prendre en compte pour l’application de ce prix résulte de la totalisation des doubles des bons de livraison remis au représentant du maître d’œuvre et pris en compte par celui-ci sur les lieux de livraison pour le liant livré à pied d’œuvre sur le chantier. * Ce prix est basé sur une hypothèse de dosage de référence fixé par l'étude de faisabilité. Il reste d'application dans une fourchette de 1 point autour de ce dosage de référence. Ciment de classe ........... et type ........ La tonne ....................................................................... Liant hydraulique routier de classe ........... et type ........ La tonne ....................................................................... |  |
|  | FRAISAGE OU RABOTAGE *Prix à prévoir en cas de contrainte de fil rouge du projet. Ce prix rémunère le fraisage de la couche de roulement de l’ancienne chaussée et la valorisation des déchets selon les filières adaptées. Le mètre carré ( épaisseur < à 6cm)........................ Le mètre carré par cm supplémentaire …................. |  |
|  | PURGE DE CHAUSSEE Ce prix rémunère, au mètre cube une purge de la chaussée. Il comprend notamment: l'amenée/repli des matériels de chantiers la signalisation du chantier le décaissement, l'évacuation et la mise en dépôt des matériaux extraits le remplissage de la fouille en matériau tel que proposé par l'étude de reconnaissance présentée dans l'annexe 2 du CCTP Le mètre cube |  |
|  | TRAITEMENT AU LIANT HYDRAULIQUE (hors fourniture et transport) Ce prix rémunère, au mètre Cube, l’ensemble des prestations inhérentes au retraitement de la chaussée existante conformément aux prescriptions du CCTP (contenant une étude préalable) . Il comprend notamment: le balayage et le nettoyage mécanique des surfaces à retraiter la fourniture et le transport à pied d'œuvre de l'eau d’apport nécessaire au traitement, L'amené et le repli des matériels nécessaires au traitement et permettant d'atteindre la qualité de retraitement R1 L'amené et le repli des matériels nécessaires au compactage et au réglage. le traitement en place des matériaux. Il comprend la mise en œuvre des matériaux d'apport (eau, liant hydraulique, matériaux correcteurs, etc.) le compactage de la couche retraitée le réglage fin de la couche par enlèvement de matériaux et évacuation des excédents le contrôle intérieur de l'entreprise tel que défini au CCTP et dans le SOPAQ. Le mètre cube ……….................................................... |  |
|  | ENDUIT DE CURE Ce prix rémunère au mètre carré l'exécution d'un enduit de protection selon les spécifications de l'article III.2.2 du CCTP et les propositions du SOPAQ de l'entreprise. Il comprend la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les constituants nécessaires à sa réalisation, le balayage éventuel. Le mètre carré |  |
|  | * Pour mémoire liste de prix à mettre dans le BPU concernant les accotements : Délignement Dérasement Curage de fossé Rechargement Divers assainissement |  |